ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Лесосибирск									25 июля 2014г.

Место проведения процедуры рассмотрения и оценки: ЛПИ – филиал СФУ (662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Победы, д.42, ауд. 2-05). Время проведения: 10 час. 00 мин.

### Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по монтажу окон ПВХ в помещениях актового зала и спортивного зала учебного корпуса Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», расположенного по адресу: г.Лесосибирск, ул.Победы, зд.42, пом.1 (запрос котировок №  01/14 зк)

### На заседании присутствовали:

### Председатель комиссии:		Храмова Л.Н., директор;

Зам.председателя комиссии:		Левшунов А.С.., зам.директора по АХР и Развитию;

Члены комиссии:			Артюхова Т.Ю., зам.директора по УР;

Пономарева Н.В., гл.бухгалтер;

Пономарев О.А., ведущий юрисконсульт;

Лукьяненко Л.А., ведущий экономист

Секретарь комиссии:	Лукьянова С.А., вед.инженер по комплектации оборудования.

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

Лесосибирский педагогический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Победы, д. 42, e-mail: lpi-supply@yandex.ru

Процедура размещения заказа в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Правилами закупки товаров, работ, услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) и сайте Заказчика ЛПИ – филиала СФУ www.les-sfu.ru, (далее – сайт Заказчика).

Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок осуществляется в порядке, предусмотренном ст.30 Правил.

Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по монтажу окон ПВХ в помещениях актового зала и спортивного зала учебного корпуса Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», расположенного по адресу: г.Лесосибирск, ул.Победы, зд.42, пом.1

Существенными условиями контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие условия:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ (с указанием требований, установленных Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требований к их безопасности и иных показателей, связанных с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика):

Определяются согласно Приложению № 1 (техническое задание, дефектная ведомость) к извещению и документации о проведении запроса котировок, являющиеся их неотъемлемой частью.

Место, условия и сроки выполнения работ:

Место выполнения работ – г. Лесосибирск, ул.Победы, зд.42, пом.1.

Сроки выполнения работ – С момента заключения контракта до 25 августа 2014г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком.

Сроки и (или) объем предоставления гарантий качества работ: Срок предоставления гарантий качества работ - не менее 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта приемки, законченного ремонтом объекта, но не более срока эффективной эксплуатации здания, установленного ведомственными строительными нормами ВСН 58-88р.

При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае, если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика. Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

Начальная (максимальная) цена контракта – 460000,00 (четыреста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, расходов на охрану места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану), иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Форма, срок и условия оплаты выполненных работ – Оплата работ осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приема выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченного ремонтом объекта на основании счетов-фактур, счетов, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

Приложение № 1

к извещению и документации о проведении запроса котировок № 01/14 зк

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу окон ПВХ в помещениях актового зала и спортивного зала учебного корпуса Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», расположенного по адресу: г.Лесосибирск, ул.Победы, зд.42, пом.1.

Высокое качество выполняемых работ должно обеспечиваться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях ремонтных работ. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СП 48.13330.2011 -актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Необходима организация мероприятий по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком

(Генеральным подрядчиком) в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика (Генерального подрядчика) в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям:

-настоящих извещения и документации о проведении запроса котировок, включая приложения к ним;

-требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты (паспорта) качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации.

Работы выполняются с использованием материалов (изделий) Подрядчика (Генерального подрядчика), предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Материалы (изделия), согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Применяемые материалы (изделия) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

Используемые при выполнении работ материалы (изделия) должны иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным нормам и противопожарным нормам, в случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Цветовые решения отделочных материалов согласовываются в письменном виде с Заказчиком.

Перечень работ при составлении смет должен соответствовать настоящему Техническому заданию.

Участникам закупки, работающим по упрощенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости работ руководствоваться письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10.

| АКТОВЫЙ ЗАЛ |
| --- |
| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта | Ремонт в здании ЛПИ – филиал СФУ, расположенном, по адресам: 662544, г.Лесосибирск, ул.Победы,зд.42, пом.1, актовый зал |
| 2. Основание для проведения ремонта | Акт осмотра. |
| 3. Особые условия проведения ремонта | Действующее здание (учебный корпус) учреждения высшего профессионального образования. |
| 4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Год постройки 1977 г. Общая площадь 3696,3м2. Объем 14131 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены кирпичные; перегородки – гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша -шифер. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф1.2, требованиям пожарной безопасности КМ2. |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Деревянные оконные заполнения заменить на окна из ПВХ профилей, установить подоконники, водоотливы из оцинкованной стали, С наружи откосы обрамить перфорированным уголком. Профиль для окон ПВХ должен быть пяти камерным, (конструкцию и размеры согласовать с Заказчиком). Толщина профиля не менее 70 мм. Толщина стеклопакета не менее 40мм. Стеклопакет двухкамерный. Оконный блок надежно укреплен к стене, швы должны быть плотными, герметичными, теплоустойчивыми, водонепроницаемыми, эластичными Все виды работ должны соответствовать ГОСТу Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами».Применяемые материалы должны соответствовать требованиям стандартов. Предоставить сертификат качества изделий. |
| 7. Данные для составления сметной документации | Сметная документация, предоставляемая победителем в электронной форме, должна быть выполнена в сметно-нормативной базе, прошедшей государственную регистрацию, согласно письму ФГУ ФЦЦС №871- 7650/ФЦ от 03.10.2008 г. Территориальный район строительства – 9 зона Красноярского края (г.Лесосибирск), районный коэффициент – 1,3, процентная надбавка к заработной плате – 50%, способ строительства – подрядный, размер накладных расходов принимать по МДС 81-33.2004, сметной прибыли – МДС 81-25.2001. Учитывать влияние условий производства работ (стесненность) и 2% на непредвиденные затраты. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные администрацией Красноярского края на момент подписания контракта. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: изменение ресурсов в расценках не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по ценникам или по прайс-листам соответствующих поставщиков (при отсутствии стоимости в ценниках); 2. все принятые коэффициенты должны быть указаны в развернутом виде в конце сметы. |
| 8. Срок выполнения ремонтных работ | В течение с момента заключения контракта до 25 августа 2014г, согласно графика выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком. |
| 9. Количество экз. сметной документации | Количество экземпляров определяется согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНД смета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде. |
| 10. Особые условия | Производство работ на объекте согласовывать со службами управления по ремонту. При нарушении пожарно-охранной сигнализации, системы видео наблюдения, сетей электроснабжения, восстановление производится за счет средств Подрядчика. |
| СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ: |
| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта | Ремонт в здании ЛПИ – филиал СФУ, расположенном, по адресам: 662544, г.Лесосибирск, ул.Победы, зд.42, пом.1, спортивный зал |
| 2. Основание для проведения ремонта | Акт осмотра. |
| 3. Особые условия проведения ремонта | Действующее здание (учебный корпус) учреждения высшего профессионального образования. |
| 4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Год постройки 1977 г. Общая площадь 3696,3м2. Объем 14131 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены кирпичные; перегородки – гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша -шифер. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф1.2, требованиям пожарной безопасности КМ2. |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Деревянные оконные заполнения заменить на окна из ПВХ профилей, установить подоконники, оконные откосы облицевать бумажно-слоистым пластиком, водоотливы из оцинкованной стали, откосы с наружи и внутри обрамить перфорированным уголком. Профиль для окон ПВХ должен быть пяти камерным, (конструкцию и размеры согласовать с Заказчиком). Толщина профиля не менее 70 мм. Толщина стеклопакета не менее 40мм. Стеклопакет двухкамерный. Оконный блок должен быть надежно укреплен к стене, швы должны быть плотными, герметичными, теплоустойчивыми, водонепроницаемыми, эластичными. Все виды работ должны соответствовать ГОСТу Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами».Применяемые материалы должны соответствовать требованиям стандартов. Предоставить сертификат качества изделий. |
| 7. Данные для составления сметной документации | Сметная документация, предоставляемая победителем в электронной форме, должна быть выполнена в сметно-нормативной базе, прошедшей государственную регистрацию, согласно письму ФГУ ФЦЦС №871- 7650/ФЦ от 03.10.2008 г. Территориальный район строительства – 9 зона Красноярского края (г.Лесосибирск), районный коэффициент – 1,3, процентная надбавка к заработной плате – 50%, способ строительства – подрядный, размер накладных расходов принимать по МДС 81-33.2004, сметной прибыли – МДС 81-25.2001. Учитывать влияние условий производства работ (стесненность) и 2% на непредвиденные затраты. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные администрацией Красноярского края на момент подписания контракта. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: 1. изменение ресурсов в расценках не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по ценникам или по прайс-листам соответствующих поставщиков (при отсутствии стоимости в ценниках); 2. все принятые коэффициенты должны быть указаны в развернутом виде в конце сметы. |
| 8. Срок выполнения ремонтных работ | В течение с момента заключения контракта до 25 августа 2014г, согласно графика выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком. |
| 9. Количество экз. сметной документации | Количество экземпляров определяется согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНД смета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде. |
| 10. Особые условия | Производство работ на объекте согласовывать со службами управления по ремонту. При нарушении пожарно-охранной сигнализации, системы видео наблюдения, сетей электроснабжения, восстановление производится за счет средств Подрядчика. |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по монтажу окон ПВХ в помещениях актового зала и спортивного зала учебного корпуса Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», расположенного по адресу: г.Лесосибирск, ул.Победы, зд.42, пом.1.

Дефектная ведомость на выполнение работ по монтажу окон ПВХ в помещениях актового зала

| №п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проемы |  |  |  |
| 1 | Разборка оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100м2/шт | 0,33 /4 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах | 100м | 0,10 |  |
| 4 | Монтаж окон из ПВХ - профилей поворотных (откидных, поворотно – откидных) с площадью проема более 2м2, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100м2 | 0,33 |  |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ с заведением в паз оконного блока и высотой проема более 2м при ширине 0,5м | 100м | 0,10 |  |
| 6 | Обрамление оконных откосов перфорированным профилем | 100м | 0,40 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов, карнизов) шириной до 0,4м | 100м | 0,10 |  |

Дефектная ведомость на выполнение работ по монтажу окон ПВХ в помещениях спортивного зала

| №п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проемы |  |  |  |
| 1 | Разборка оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,07 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100м2/шт | 0,51 /7 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах | 100м | 0,175 |  |
| 4 | Монтаж окон из ПВХ - профилей поворотных (откидных, поворотно – откидных) с площадью проема более 2м2, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100м2 | 0,51 |  |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ с заведением в паз оконного блока и высотой проема более 2м при ширине 0,5м | 100м | 0,175 |  |
| 6 | Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее при ширине 0,5м | 100м2 | 0,35 |  |
| 7 | Обрамление оконных откосов перфорированным профилем | 100м | 1,40 |  |
| 8 | Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов, карнизов) шириной до 0,4м | 100м | 0,175 |  |

Срок подписания контракта с победителем запроса котировок – не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 17 часов 00 минут 24 июля 2014года, поступило 4 (четыре) котировочных заявки 2 котировочных заявки в бумажном виде, 2 котировочных заявки в форме электронного документа, что зафиксировано в Данных регистрации поступления котировочных заявок (Приложение № 1 к настоящему протоколу), от следующих участников размещения заказа:

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» | 660028, г.Красноярск, ул.Новосибирская, д.48; 660077, г.Красноярск, ул.Авиаторов, д.39, пом.221 | ssm24@mail.ru | 24.07.2014г. 11:55 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Ал Кон» | 662541, г.Лесосибирск, ул.Геофизиков, д. 10/6 | Alkon190210@mail.ru | 24.07.2014г. 15:35 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Витраж-Сервис» | Не указан | vetrag-s@mail.ru | 24.07.2014г. 16:52 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕТ» | 660021, г.Красноярск, ул.Вокзальная, д.19, пом.1 | zet_m8@inbox.ru | 24.07.2014г. 16:56 |

Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к настоящему протоколу) следующее решение:

- Котировочная заявка общества с ограниченной ответственностью «Ал Кон», не соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, а именно отсутствуют копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки - для участника закупки – Генерального подрядчика – оригинал или копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к выполнению строительно-монтажных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства – работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624).

В соответствии с ч.3 ст.30 Правил котировочную заявку не соответствующую требованиям, указанным в извещении и документации о проведении запроса котировок, представленную обществом с ограниченной ответственностью «Ал Кон», не рассматривать и отклонить.

- Котировочная заявка общества с ограниченной ответственностью «Витраж-Сервис», не соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, а именно отсутствуют копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки - для участника закупки – Генерального подрядчика – оригинал или копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к выполнению строительно-монтажных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства – работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624).

В соответствии с ч.3 ст.30 Правил котировочную заявку не соответствующую требованиям, указанным в извещении и документации о проведении запроса котировок, представленную обществом с ограниченной ответственностью «Витраж-Сервис», не рассматривать и отклонить.

- Котировочная заявка общества с ограниченной ответственностью «ЗЕТ», не соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, а именно отсутствуют копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки - для участника закупки – Генерального подрядчика – оригинал или копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к выполнению строительно-монтажных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства – работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624).

В соответствии с ч.3 ст.30 Правил котировочную заявку не соответствующую требованиям, указанным в извещении и документации о проведении запроса котировок, представленную обществом с ограниченной ответственностью «ЗЕТ», не рассматривать и отклонить.

Признать победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (юр.адрес: 660028, г.Красноярск, ул.Новосибирская, д.48; факт. адрес: 660077, г.Красноярск, ул.Авиаторов, д.39, пом.221) на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок – 458000,00 (четыреста пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) рублей..

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, расходов на охрану места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану), иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от 25 июля 2014 года.

ДАННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ

ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Дата поступления | Время поступления | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» | 24.07.2014г. | 11:55 | Бумажный носитель |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Ал Кон» | 24.07.2014г. | 15:35 | Бумажный носитель |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Витраж-Сервис» | 24.07.2014г. | 16:52 | Электронный документ |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕТ» | 24.07.2014г. | 16:56 | Электронный документ |

Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от 25 июля 2014 года.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/ не допустить до процедуры оценки | Основание принятого решения | Цена контракта (руб) | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» | Допустить | Соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок | 458000,00 | Признать победителем, Заключить контракт |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Ал Кон» | Не допускать | Не соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок |  |  |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Витраж-Сервис» | Не допускать | Не соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок |  |  |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕТ» | Не допускать | Не соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок |  |  |

Подписи:

Председатель комиссии:		___________________ Храмова Л.Н.

Зам.председателя комиссии:		___________________ Левшунов А.С.

Члены комиссии:			___________________ Артюхова Т.Ю.

___________________ Пономарева Н.В.

___________________ Пономарев О.А..

___________________ Лукьяненко Л.А.

Секретарь комиссии:			___________________ Лукьянова С.А.

Директор ЛПИ – филиала СФУ 	___________________ Храмова Л.Н.