### ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

### о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) № 18/17-Е

(от 31 августа 2017г.)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»)

Лесосибирский педагогический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – ЛПИ – филиал СФУ, Заказчик), расположенное по адресу: Российская Федерация, 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Победы, д.42; адрес электронной почты: lpi-supply@yandex.ru; контактный телефон: +7 (39145) 61180, объявляет о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) № 18/17-Е на выполнение работ по ремонту крыльца с устройством пандуса и устройством козырька и прилегающей территории (путей эвакуации) общежития Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», в соответствии со следующими условиями:

Правовое обоснование закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): пункт 10 часть 2 статьи 54 Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила).

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: Выполнение работ по ремонту крыльца с устройством пандуса и устройством козырька и прилегающей территории (путей эвакуации) общежития Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг определяется согласно Приложению № 1 (Техническое задание) к извещению и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Код ОКПД2: 43.99.90.190

Код ОКВЭД2: 43.9

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: определяются в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание) к извещению и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Цена договора: 650420,75 (шестьсот пятьдесят тысяч четыреста двадцать рублей 75 копеек) рублей.

Порядок формирования цены договора: Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: оплата работ осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченного ремонтом объекта на основании счетов-фактур, счетов, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: С момента заключения контракта по 31 октября 2017г.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Лесосибирск, ул.Привокзальная, д.47а.

# Договор, заключенный по итогам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) и сайте Заказчика - http://lpi.sfu-kras.ru/ (далее – сайт Заказчика).

# В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и Правилами, опубликованными на официальном сайте и сайте Заказчика, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту.

Приложение № 1 (Техническое задание) к извещению и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) № 18/17-Е

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту крыльца с устройством пандуса и устройством козырька и прилегающей территории (путей эвакуации) общежития Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

Подрядчик  обязан выполнить работы в строгом соответствии с архитектурно-строительным решением основным комплектом рабочих чертежей 17-16-АС (далее – рабочая документация).

Рабочая документация является неотъемлемой частью настоящей документации, а именно Технического задания.

Использование рабочей документации третьими лицами (в том числе, участниками закупки) допускается в пределах, определяемых согласно положениям части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Третьи лица (в том числе, участники закупки) не вправе совершать действий, могущих повлечь нарушение охраняемых прав автора произведения (рабочей документации) и правообладателя. Не допускается без согласия автора рабочей документации внесение в рабочую документацию изменений, сокращений и дополнений, снабжение рабочей документации при ее использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

Высокое качество выполняемых работ должно обеспечиваться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях ремонтных работ. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП.

Подрядчик должен вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Подрядчик  должен передать исполнительную документацию Заказчику перед сдачей результатов работ.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПнН.

Необходима организация мероприятий по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика (Генерального подрядчика) в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических. эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен обеспечить охрану места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану).

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) рабочим необходимых средств индивидуальной зашиты (специальной одежды, обуви и др.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям:

- рабочей документации;

- настоящей документации, включая приложения к ней;

- требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, требованиям Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», Федерального закона № 384-Ф3 от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты (паспорта) качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации.

Работы выполняются с использованием материалов (изделий) Подрядчика (Генерального подрядчика), предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Материалы (изделия), согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Применяемые материалы (изделия) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Используемые при выполнении работ материалы (изделия) должны иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным нормам и противопожарным нормам, в случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Перечень работ при составлении смет должен соответствовать настоящему Техническому заданию.

Используемые при выполнении работ материалыдолжны соответствовать следующим пожарно-техническим характеристикам: по горючести – Г1, Г2; по воспламеняемости – В1, В2; по распространению пламени по поверхности – РП1; группа дымообразующей способности: Д3; по токсичности – Т2.

Сметная документация должна содержать наименование и характеристики материалов, информацию о производителе материалов, соответствии материалов ГОСТам и ТУ.

Участникам закупки, работающим по упрошенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости работ руководствоваться письмом Госстроя РФ от 27.11.2012 года № 2536-ИП/12/ГС.

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта | Главный вход общежития ЛПИ - филиал СФУ, расположенном по адресу: 662544, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, дом 47А |
| 2. Основание для проведения ремонта | Акт осмотра. |
| 3. Особые условия проведения ремонта | Действующее жилое здание (общежитие) учреждения высшего профессионального образования. |
| 4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Год постройки 1985 г. Общая площадь 4535,6 м2. Объем 14831 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены из железобетонных блоков; перегородки – гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша - профлист. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс пожарной опасности принимать согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Согласно архитектурно-строительного решения основного комплекта рабочих чертежей 17-16-АС. Проведение работ согласовать с эксплуатирующими организациями наружных сетей здания. Перед началом работ получить разрешение производство земляных работ в отделе архитектуры администрации города Лесосибирска. Работы вести в соответствии СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Все цветовые решения согласовываются с заказчиком. Качество материалов и проводимых работ должно соответствовать требованиям СНиП требованиям пожарной безопасности и нормативной документации. Подрядчик должен иметь сертификаты удостоверяющие качество используемых материалов. В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, эксплуатационных – технических, противопожарных нормативных документов. Строительный мусор, образовавшийся от разборки строительных конструкций, вывезти с территории Заказчика. Стоимость перевозки строительного мусора учесть в стоимости работ. |
| 7. Данные для составления сметной документации | Сметная документация, предоставляемая подрядной организацией, должна быть выполнена в сметно-нормативной базе, прошедшей государственную регистрацию, согласно письма ФГУ ФЦЦС №871- 7650/ФЦ от 03.10.2008 г. Территориальный район строительства – 9 зона Красноярского края (г.Лесосибирск), районный коэффициент – 1,3, процентная надбавка к заработной плате – 50%, способ строительства – подрядный, размер накладных расходов принимать по МДС 81-33.2004, сметной прибыли – МДС 81-25.2001. Учитывать влияние условий производства работ (стесненность) и 2% на непредвиденные затраты. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные администрацией Красноярского края на момент подписания государственного контракта. Перечень работ должен соответствовать ведомости объемов работ. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: изменение ресурсов в расценках не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по ценникам или по прайс-листам соответствующих поставщиков (при отсутствии стоимости в ценниках); 2. все принятые коэффициенты должны быть указаны в развернутом виде в конце сметы. |
| 8. Срок выполнения ремонтных работ | С момента заключения контракта по 31 октября 2017 года |
| 9. Количество экз. сметной документации | Количество экземпляров определяется согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНДсмета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде. |
| 10. Особые условия | Производство работ на объекте согласовывать с инженером по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений и заместителем директора по АХР и развитию ЛПИ – филиала СФУ. При нарушении пожарно-охранной сигнализации, системы видео наблюдения, сетей электроснабжения, водоснабжения и отопления восстановление производится за счет средств Подрядчика. |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтаж козырька |
| 1 | РАЗБОРКА: Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях панельных | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | ТЕР07-05-030-05 |  |
| 2 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (Демонтаж стоек) | 1 т конструкций | 0,028 | ТЕР09-06-001-03 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; класс груза 1 | 1 т | 1,3 | ФССЦпг-03-21-01-01 |  |
| Раздел 2. Демонтаж крыльца, отмостки, дорожного покрытия |
| 4 | Устройство металлических ограждений без поручней (Разборка ограждения из труб) | 100 м ограждения | 0,0536 | ТЕР07-05-016-04 |  |
| 5 | РАЗБОРКА: Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 | ТЕР07-05-001-01 |  |
| 6 | РАЗБОРКА: Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 | ТЕР07-05-001-02 |  |
| 7 | РАЗБОРКА: Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 | ТЕР07-05-001-03 |  |
| 8 | РАЗБОРКА: Установка площадок массой более 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | ТЕР07-05-014-02 |  |
| 9 | РАЗБОРКА: Установка маршей без сварки массой более 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 | ТЕР07-05-014-04 |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; класс груза 1 | 1 т | 19,7 | ФССЦпг-03-21-01-01 |  |
| 11 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0,45 | ТЕР46-04-001-04 |  |
| 12 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 1,09 | ТЕР46-04-003-01 |  |
| Демонтаж отмостки и покрытий |
| 13 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 0,164 | ТЕР46-04-003-01 |  |
| 14 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0052 | ТЕРр68-12-5 |  |
| Демонтаж дверного блока |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0308 | ТЕР46-04-012-03 |  |
| 16 | РАЗБОРКА: Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0277 | ТЕР15-07-016-01 |  |
| Вывоз мусора |
| 17 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | 1 т груза | 25,88 1,3+19,7+4,88 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; класс груза 1 | 1 т | 4,88 | ФССЦпг-03-21-01-14 |  |
| 19 | Утилизация мусора | т | 4,88 | Приказ рег.энерг.комиссии №898-в от 16.12.2016 |  |
| Пересадка сосен |
| 20 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 0,8x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 0,5 | ТЕР47-01-058-05 |  |
| 21 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м в естественном грунте | 10 ям | 0,5 | ТЕР47-01-006-16 |  |
| 22 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 0,5 | ТЕР47-01-009-04 |  |
| 23 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 0,5 | ТЕР47-01-067-04 |  |
| 24 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 2,5 | ТЕР47-01-084-03 |  |
| 25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,006 | ТЕР01-02-061-01 |  |
| Раздел 3. Крыльцо |
| Фундамент |
| 26 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 0,28 | ТЕР08-01-002-01 |  |
| 27 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 (1П30.18.10 - 3 шт) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0264 | ТЕР27-06-001-03 |  |
| стойки |
| 28 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,32 | ТЕРр69-2-1 |  |
| 29 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,03229 | ТЕР09-03-001-01 |  |
| 30 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (шв.№ 12) | 1 т конструкций | 0,085488 | ТЕР09-06-001-03 |  |
| площадка крыльца П-1 |
| 31 | Установка площадок массой более 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | ТЕР07-05-014-02 |  |
| 32 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (шв №12, лист т.6 мм, арматура) | 1 т конструкций | 0,08353 | ТЕРм38-01-004-08 |  |
| 33 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,427 | ТЕР11-01-002-09 |  |
| 34 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,011269 | ТЕР06-01-015-10 |  |
| 35 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,032 | ТЕР11-01-027-06 |  |
| Косоуры |
| 36 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (шв.№12) | 1 т конструкций | 0,12 | ТЕР09-03-029-01 |  |
| Ступени, подступенки |
| 37 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,228659 | ТЕР09-03-030-01 |  |
| 38 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (уг.50х50) | 1 т конструкций | 0,228659 | ТЕРм38-01-004-08 |  |
| 39 | Укладка бетона (М200) по перекрытиям толщиной 35 мм | 100 м2 перекрытий | 0,0648 | ТЕР06-01-014-01 |  |
| 40 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,0648 | ТЕР11-01-027-06 |  |
| Навес |
| 41 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (тр.кв.80х80 мм 9,4 м) | 1 т конструкций | 0,08633 | ТЕР09-06-001-03 |  |
| 42 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг (Установка балок) | 1 т стальных элементов | 0,05856 | ТЕР07-01-044-04 |  |
| 43 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Установка распорок из тр.кв.80х80 мм 9,4 м) | 1 т стальных элементов | 0,02452 | ТЕР07-01-044-03 |  |
| 44 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа (окрашенный НС35-1000-0,6 (полиэстер двухсторонний ) при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,0465 | ТЕР09-04-002-01 |  |
| 45 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км: I класс груза | 1 т груза | 0,02976 | ФССЦпг-03-02-01-200 |  |
| 46 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза | 1 т груза | 0,02976 | ФССЦпг-03-02-01-201 |  |
| 47 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0,02976 | ФССЦпг-01-01-02-028 |  |
| 48 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0144 | ТЕР12-01-010-01 |  |
| окраска м/конструкций крыльца |
| 49 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,159 | ТЕР13-03-002-04 |  |
| 50 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,159 | ТЕР13-03-004-26 |  |
| ограждение крыльца |
| 51 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,09687 | ТЕР09-03-029-01 |  |
| 52 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (тр.кв.20х20 мм) | 1 т конструкций | 0,09687 | ТЕРм38-01-004-02 |  |
| 53 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 | ТЕР13-03-002-04 |  |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 | ТЕР13-03-004-26 |  |
| водослив |
| 55 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,027 | ТЕР12-01-009-02 |  |
| дверной блок, откосы |
| 56 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,031175 | ТЕР10-01-047-02 |  |
| 57 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0277 | ТЕР15-02-019-05 |  |
| 58 | Оклейка тканями стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0277 | ТЕР15-04-029-04 |  |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0277 | ТЕР15-04-005-07 |  |
| Раздел 4. Тактильные индикаторы, окраска |
| 60 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1,44 | ТЕР13-06-004-01 |  |
| 61 | Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-СА толщиной слоя 4 мм (тактильная плитка 500х500) | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0144 | ТЕР13-05-004-02 |  |
| 62 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 | ТЕР15-04-030-03 |  |
| Раздел 5. Пандус |
| земляные работы |
| 63 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,048 | ТЕР01-02-057-02 |  |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,007 | ТЕР01-02-061-01 |  |
| 65 | Устройство основания под фундаменты гравийного | 1 м3 основания | 0,67 | ТЕР08-01-002-03 |  |
| фундаменты ФПП-1, ФПП-2 |
| 66 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0112 | ТЕР06-01-001-16 |  |
| боковины нижней части, фундамент ФМ-1, площадка |
| 67 | Устройство основания под фундаменты гравийного | 1 м3 основания | 1,59 | ТЕР08-01-002-03 |  |
| 68 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,074 | ТЕР26-01-055-02 |  |
| 69 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0086 | ТЕР06-01-001-20 |  |
| 70 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0051 | ТЕР01-02-061-01 |  |
| стойки |
| 71 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,48 | ТЕРр69-2-1 |  |
| 72 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,004725 | ТЕР09-03-001-01 |  |
| 73 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (шв. №12) | 1 т конструкций | 0,05664 | ТЕР09-06-001-03 |  |
| косоуры |
| 74 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (шв. №12) | 1 т конструкций | 0,43042 | ТЕР09-03-029-01 |  |
| 75 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Установка распорок из уг.50х50) | 1 т стальных элементов | 0,06225 | ТЕР07-01-044-03 |  |
| площадки пандуса ПП-1, ПП-2, настил |
| 76 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,57342 | ТЕР09-03-030-01 |  |
| 77 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (шв. №12) | 1 т конструкций | 0,18648 | ТЕРм38-01-004-08 |  |
| окраска нижней и верхней части |
| 78 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,303 | ТЕР13-03-002-04 |  |
| 79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,303 | ТЕР13-03-004-26 |  |
| ограждение пандуса |
| 80 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,46 | ТЕР09-03-029-01 |  |
| 81 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (тр.ст.50х25 мм и д.40х3 мм) | 1 т конструкций | 0,46 | ТЕРм38-01-006-08 |  |
| 82 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,297 | ТЕР13-03-002-04 |  |
| 83 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,297 | ТЕР13-03-004-26 |  |
| площадка перед пандусом |
| 84 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,0165 | ТЕРр68-14-1 |  |
| 85 | Устройство основания под фундаменты гравийного | 1 м3 основания | 0,4 | ТЕР08-01-002-03 |  |
| 86 | Устройство основания под фундаменты песчаного (смесь цементо-грунтовая) | 1 м3 основания | 0,071 | ТЕР08-01-002-01 |  |
| 87 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 0,1175 | ТЕР08-01-002-01 |  |
| 88 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. (Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х50 мм, марка 500) | 10 м2 | 0,235 | ТЕР27-07-005-01 |  |
| вертикальная планировка |
| 89 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | ТЕР06-01-001-01 |  |
| Раздел 6. Тротуар |
| 90 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,088 | ТЕР01-02-057-02 |  |
| 91 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,011 | ТЕР01-02-061-01 |  |
| 92 | Устройство основания под фундаменты гравийного | 1 м3 основания | 3,96 | ТЕР08-01-002-03 |  |
| 93 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 0,73 | ТЕР08-01-002-01 |  |
| 94 | Устройство основания под фундаменты песчаного (цементно-грунтовая смесь) | 1 м3 основания | 0,7 | ТЕР08-01-002-01 |  |
| 95 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. (Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х50 мм, марка 500) | 10 м2 | 2,34 | ТЕР27-07-005-01 |  |
| 96 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,3822 | ТЕР27-02-010-02 |  |